Уважаемый покупательСпасибо что Вы сделали правильный выбор и приобрели изделие нашей фирмы. Перед Вами  зарядное устройство нового поколения, обладающее высокими потребительскими свойствами и отличными техническими характеристиками. Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство. Высокие эксплуатационные качества и надежность Вашего зарядного устройства во многом зависят от соблюдения правил эксплуатации перечисленных ниже.

УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ СОНАР УЗ 205

# ПАСПОРТ

1.Введение.

1.1. Настоящий паспорт является объединённым документом, совмещающим в себе техническое описание, инструкцию по эксплуатации и паспорт, удостоверяющий гарантированные предприятием - изготовителем основные технические характеристики устройства зарядного СОНАР УЗ 205  ТУ 3468-001-73377770-2003

2.Назначение и общие указания.

2.1  Устройство зарядное СОНАР  УЗ 205  (далее  - устройство) предназначено для заряда герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей напряжением 12 вольт (или 6Вольт, в зависимости от модификации зарядного устройства), емкостью до 15 Ампер∙час. Устройство реализует оптимальную двухшаговую процедуру заряда , позволяющую заряжать батарею максимально быстро и без повреждения. Устройство обеспечивает оптимальный, для свинцово-кислотных  аккумуляторов,     режим хранения с компенсацией тока саморазряда. Устройство полностью автоматизировано, защищено от перегрузок по входным и выходным цепям, работает в широком  диапазоне входных напряжений, без изменения выходных параметров. Благодаря этому может использоваться в случаях, требующих длительного хранения аккумуляторов в состоянии постоянной готовности, с периодической  автоматической подзарядкой, например в системах бесперебойного электропитания.

2.2    Устройство может эксплуатироваться в условиях умеренного климата в хорошо проветриваемых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 5°C до плюс 35°С и относительной влажности до 90% при температуре 20°С.

2.3  Питание устройства осуществляется от сети переменного однофазного тока напряжением 180-        245 Вольт частотой  50 Гц.

2.4  Настоящий паспорт   устанавливает правила эксплуатации устройства, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к действию.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Напряжение питающей сети……………….. 	Номинальное      220        Вольт.

Рабочее      180 – 245

3.2 Частота питающей сети……………………………………..           500.5   Гц.

3.3  Параметры режимов заряда и хранения

| Модель устройства | Напряжение заряда/хранения, В | Ток заряда, А | Емкость аккумулятора А·час | Потребляемая мощность Вт, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УЗ 205.01 | 14,4 / 13,7 ± 0,1 | 0 – 1,2 | 5 – 15 | 20 |
| УЗ 205.02 | 7,2 / 6,7 ± 0,1 | 0 – 0,7 | 2 – 7(6В) | 15 |
| УЗ 205.03 | 14,4 / 13,7 ± 0,1 | 0 – 0,7 | 2 – 7 | 15 |
| УЗ 205.04 | 14,4 / 13,7 ± 0,1 | 0 – 0,25 | 0,7 - 3 | 10 |

3.4 Устройство обеспечивает индикацию

-	правильности подключения клемм к аккумулятору,

-	работоспособности при подключении в сеть,

-	режима  заряда аккумулятора,

-	режима хранения аккумуляторной батареи.

3.5 Габаритные размеры не более, мм………………………120 x 60 x40

3.6 Масса не более ……………………………………………160г

3.7. В процессе работы устройства допускается повышение

температуры корпуса до………………………………………        60С.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1.   В комплект поставки устройства входят изделия и эксплуатационные документы, перечисленные в таблице.                                                                              ___________________________________________________________________________________________________

Наименование                               Обозначение документа                           Кол.                      Примечание

___________________________________________________________________________________________________

Устройство зарядное                       ТУ 3468-001-73377770-2003                      1

СОНАР УЗ 205

Футляр                                                                                                                     1

Паспорт                                                                                                                   1

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Запрещается замена предохранителей и ремонт устройства во включенном состоянии.

5.2. При работе устройства не допускается механическое повреждение изоляции сетевого шнура, проводов выходных зажимов, а также попадание на них химически активных сред (кислот, масла, бензина и т. п.).

6. РАБОТА УСТРОЙСТВА

6.1  Зарядное устройство может работать в двух  режимах, автоматически переходя из одного режима в другой, в зависимости от состояния Вашего аккумулятора

Режим    - режим  заряда (заряд аккумулятора постоянным током).

Режим   - режим хранения (компенсация тока саморазряда аккумулятора)

Если Ваш аккумулятор разряжен, хотя бы частично, устройство включится в режим I . При этом установится максимальный зарядный ток (см. п.3.3). По мере заряда, напряжение на  аккумуляторе будет возрастать и когда достигнет 14.4 (7,2)Вольт, устройство перейдет в режим стабилизации напряжения на аккумуляторе. При этом зарядный ток автоматически снижается и когда достигнет примерно 1/3 от максимального,  устройство выключится. Напряжение на аккумуляторе начнет снижаться и когда достигнет 13,5 (6,7) Вольт, устройство снова включится (в режим II) и в дальнейшем будет поддерживать на аккумуляторе напряжение равным 13,5 (6,7) Вольт, поддерживая аккумулятор в заряженном состоянии сколь угодно долго,  компенсируя при этом ток саморазряда аккумулятора.

6.2. Процесс заряда аккумулятора контролируется с помощью индикатора  «ЗАРЯД\ГОТОВ» на корпусе.

При работе устройства в режиме I (режим заряда) индикатор светится красным цветом. При переключении устройства в режим II (режим хранения) индикатор меняет цвет свечения с красного на зеленый.                                                                                                                                     		                                                	                                                                                                                                                                                                                                                                            7.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. После хранения в холодном или сыром помещении, а также после транспортировки устройства, перед включением следует выдержать в нормальных условиях не менее  2 ч.

7.2. Главным условием нормальной зарядки аккумуляторной батареи является её исправность  (см. руководство по эксплуатации аккумуляторной батареи).

8. РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Подключите контактные зажимы устройства к выводам аккумуляторной батареи, соблюдая полярность:

+ или красный зажим подключается к плюсу аккумуляторной батареи;

-  или черный зажим подключается  к минусу аккумуляторной батареи.

При правильном подключении, индикатор должен светиться зеленым цветом. При неправильном подключении индикатор светиться не будет.                                                                                                                                                            Включите устройство в сеть, в зависимости от состояния Вашего аккумулятора, устройство включится в один из режимов (см. пункт 6.1).За процессом следить с помощью индикаторного устройства (см. пункт 6.2). По окончании заряда аккумулятора (либо по окончании хранения) устройство отключить от сети, а затем отключить контактные зажимы от аккумуляторной батареи.

9. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Включить устройство в сеть. Должен светиться индикатор «СЕТЬ». Индикатор «ЗАРЯД\ГОТОВ» устройства должен светиться зеленым цветом.  На выходных зажимах будет присутствовать напряжение 13,5 (6,7) Вольт.                                                                                                               10.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ УСТРОЙСТВА

10.1. Устройство необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от отопительных приборов при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С, относительной влажности не более 80% при 25°С.

10.2. Недопустимо содержание в воздухе хранилища газов, паров кислот, щёлочей и других агрессивных сред и примесей.

10.3. Срок хранения устройства не более 5 лет.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство зарядное  СОНАР УЗ 205 ТУ  3468-001-73377770-2003

изготовлено  и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей документацией и признано годным  к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. ___________________________________                                             ______________________________

(личная подпись)                                                                                         (расшифровка подписи)

______________________________

( год, месяц, число)

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий ТУ 3468-001-73377770-2003  при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки, оговорённых в настоящем паспорте.

12.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи его через розничную торговую сеть или 18 месяцев со дня изготовления.

12.3. В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно производит ремонт и обслуживание устройства.

12.4. В случае несоблюдения потребителем условий эксплуатации устройства предприятие - изготовитель рекламаций не принимает.

12.5 Предприятие- изготовитель:

ООО ”ПКФ  СОНАР”. 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных д. 29

Тел / Факс (812) 458-54-27, 458-54-28(гарантийный ремонт).

12.6 Гарантийный ремонт:

Санкт-Петербург, 198095, , ул. Ивана Черных д. 29, Тел / Факс (812) 458-54-27, 458-54-28

Режим работы: пн-чт 9 – 17, пт 9 - 16

Москва, 115432 ул. Трофимова д.21 магазин "АВТОКЛАКСОН" т.958-98-85, 679-17-81

Режим работы: пн-пт 9 – 18, сб 9-17, вс 10-15

Предприятие- изготовитель:

ООО ”ПКФ  СОНАР”. 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных д. 29

Тел / Факс (812) 458-54-27, 458-54-28(гарантийный ремонт).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие: Устройство зарядное  СОНАР  УЗ 205   ТУ  3468-001-73377770-2003

Номер и дата выпуска  ________________________________________________________________________

Приобретён  _________________________________________________________________________________

( дата, подпись и штамп торгующей организации)

Предприятие- изготовитель:

ООО ”ПКФ  СОНАР”. 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных д. 29

Тел / Факс (812) 458-54-27, 458-54-28(гарантийный ремонт).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  № 2

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие: Устройство зарядное  СОНАР   УЗ  205   ТУ 3468-001-73377770-2003

Номер и дата выпуска  ________________________________________________________________________

Приобретён  _________________________________________________________________________________

( дата, подпись и штамп торгующей организации)

Предприятие- изготовитель:

ООО ”ПКФ  СОНАР”. 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных д. 29

Тел / Факс (812) 458-54-27, 458-54-28(гарантийный ремонт).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  № 3

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие: Устройство зарядное  СОНАР  УЗ 205  ТУ  3468-001-73377770-2003

Номер и дата выпуска  ________________________________________________________________________

Приобретён  _________________________________________________________________________________

( дата, подпись и штамп торгующей организации)